Инструкция по эксплуатации экскаватора

ATLAS 1304 М

Содержание

1.	Идентификация	.	- б -

1.1.	Идентификация экскаватора……………………………….	.......-6 -

1.2.	Идентификация двигателя	.................. - 6 -

2.	Назначение экскаватора.	..	…............ - 6 -

3.	Устройство экскаватора	...	…………......	- 7 -

3.1. Основные узлы и агрегаты	….	..............	 - 7 -

3.1.	Основные узлы и агрегаты	.	- 8 -

3.2.	Принципы работы с основными узлами и агрегатами	 - 9 -

4.	Контрольные приборы и управление	 - 12 -

5.	Подготовка экскаватора к работе	 - 24 -

5.1.	Замки..	....-24-

5.2.	Рычаг блокировки гидравлической системы.......	…......	- 24 -

5.2.1.	Выключение гидравлической системы	......	 - 24 -

5.2.2.	Включение гидравлической системы	- 24 -

5.3.	Настройка сидения	.	 - 25 -

5.3.1.	Установка высоты сидения	 - 25 -

5.3.2.	Перемещение сидения вперед-назад и установка в транспортное положение......	- 25 -

5.3.3.	Установка сидения в транспортное положение	-26 -

5.3.4.	Установка угла наклона спинки	 - 26 -

5.3.5.	Установка сидения на вес машиниста	................	...........	- 26 -

5.3.6.	Установка подлокотников	 - 27 -

5.3.7.	Установка изгиба спинки	- 27 -

5.4.	Включение-выключение отопления	…......…..….... - 27 -

5.4.1.	Включение отопления	 - 27 -

5.4.2.	Включение вентилятора отопления	….......….…..........	 - 27 -

5.5.	Замок зажигания	 - 28 -

5.6.	Включение-выключение внутреннего освещения	 - 28 -

5.7.	Включение-выключение фар...	 - 29 -

5.8.	Ближний и дальний свет фар	 - 29 -

5.9.	Включение-выключение задних противотуманных фар (если установлены).	.. - 30 -

5.10.	Включение-выключение рабочего освещения (если установлено)……..........	 - 30 -

5.11.	Фиксация управляемого моста	- 31 -

5.12.	Блокировка-разблокировка верхней поворотной части рычагом блокировки	 - 31 -

5.12.1	Блокировка	 - 31 -

5.12.2	Разблокировка.	.…....................	..-31 -

5.13.	Тестирование перед запуском двигателя	.......- 32 -

5.13.1.	Тестирование	- 32 -

5.13.2.	Операционные проверки	 - 36 -

5.13.3.	Положение рычагов и педалей управления	 - 37 -

5.14.	Запуск и остановка двигателя…………………..…………………………………............... - 38 -

5.14.1.	Запуск двигателя..	....	…	- 38 -

5.14.2.	Запуск двигателя с предпусковым подогревателем (если установлен)	- 39 -

5.14.3.	Остановка двигателя	 - 41 -

6.	Передвижение экскаватора..	.	 - 42 -

6.1.	Меры предосторожности при передвижении	- 42 -

6.2.	Правила передвижения по общественным дорогам	....- 43 -

6.2.1.	Экскаваторы с гидравически изменяемым вылетом стрелы.	- 44 -

6.2.2.	Экскаваторы с механически изменяемым вылетом стрелы	 - 45 -

6.2.3.	Экскаваторы с моноблочной стрелой	..	- 46 -

6.3.	Начало движения	.	- 47 -

6.3 1. Остановка	.	- 48 -

www.Technostroj.com.ua                    -2-                      www.Pislica.at.ua

6.4. Техника вождения	- 48 -

6.4.1.	Управление	- 48 -

6.4.2.	Выбор рабочей скорости	- 48 -

6.4.3.	Звуковой сигнал	- 49 -

6.4.4.	Остановка-парковка	- 49 -

7.	Работа экскаватора	- 50 -

7.1.	Парковка экскаватора на месте выполнения работ	.	- 50 -

7.2.	Работа с оборудованием	- 50 -

7.3.	Торможение работы оборудования	- 51 -

7.3.1.	Верхняя поворотная часть	- 51 -

7.3.2.	Базовая стрела, стрела, рукоять, ковш, грейфер	- 51 -

7.3.3.	Контроль скорости выполнения рабочих операций	- 51 -

7.3.4.	Опускание рабочего оборудование в случае неисправности двигателя-гидравлической
системы	- 51 -

7.3.5.	Управление оборудованием экскаватора	- 52 -

7.3.5.1.	Верхняя поворотная часть	- 52 -

7.3.5.2.	Базовая стрела, рукоять	- 52 -

7.3.5.3.	Стрела	- 52 -

7.3.5.4.	Рукоять	-52-

7.3.5.5.	Ковш	-53-

7.3.5.6.	Грейфер	……………………-53-

7.4.	Рабочие инструкции	- 53 -

7.4.1. Установка оборотов двигателя при работе	- 53 -

7.4.1.	Установка оборотов двигателя при работе	- 54 -

7.4.2.	Включение автоматического холостого хода (если установлено)	- 54 -

7.4.3.	Включение системы предупреждения о перегрузке (если установлено)	- 55 -

7 4.4. Включение точного управления	- 56 -

7.5.	Аварийное управление в случае неисправности электрического оборудования	- 56 -

7.6.	Инструкции для выполнения работ	- 58 -

8.	Выключение экскаватора после выполнения работ	- 61 -

.8:1. Выключение экскаватора во время рабочих остановок - при завершении работы	- 61 -

9.	Ремонт экскаватора	- 62 -

9.1 Меры предосторожности при выполнении ремонта экскаватора	- 62 -

9.2. Буксировка экскаватора из опасной зоны	- 63 -

9.2.1.	Отключение стояночного тормоза в случае неисправности гидравлической системы
(устройство для аварийного отключения)	- 63 -

9.2.2.	Закрепление буксирного каната или жесткой сцепки	- 64 -

9.2.3.	Установка ручной коробки передач в нейтральное положение	- 64 -

9.2.4.	Буксировка экскаватора	- 64 -

10.	Техника безопасности при проведении обслуживания	- 65 -

11.	Заправочные емкости и смазки	- 67 -

11.1.	Заправочные емкости	- 67 -

11.2.	Смазки………………………………………………………………………………………...- 68 -

12.	План обслуживания………………………………………………………………………………- 69 -

13.	Общая смазка……………………………………………………………………………………..- 71 -

13.1.	Техника безопасности при выполнении смазочных работ…………………………………..- 71 -

13.2.	Точки регулярной смазки…………………………………………………………………… - 72 -

13.3.	Периодические точки смазки узлов…………………………………………………………..- 72 -

14.	Обслуживание двигателя…………………………………………………………………………- 74 -

14.1 Техника безопасности при обслуживании двигателя……………………………………….. - 74 -

14.2.	Основные узлы двигателя	………………….- 75 -

14.3.	Монтаж - демонтаж звукопоглощающих пластин……………………………………………- 78 -

www.Technostroj.com.ua                      -3-                    www.Pislica.at.ua

14.3.1.	Демонтаж………  ………………………………………………………………………..- 78 -

14.3.2.	Монтаж……………………………………………………………………………………- 78 -

14.4.	Заправка экскаватора……………………………………………………………………… ...- 78 -

14.4.1. Общие рекомендации……………………………………………………………………..- 78 -

14.4.2.3аправка через заливную горловину……………………………………………………..- 79 -

14.5.	Проверка уровня масла в двигателе………………………………………………………….- 80 -

14.6.	Замена масляного фильтра и масла в двигателе……………………………………………..- 81 -

14.6.1.	Слив масла с двигателя…………………………………………………………………..- 81 -

14.6.2.	Замена масляного фильтра………………………………………………………………- 82 -

14.6.3.	Доливка масла……………………………………………………………………………- 82 -

14.7.	Обслуживание системы охлаждения…………………………………………………………- 83 -

14.7.1.	Проверка уровня охлаждающей жидкости.  Доливка охлаждающей жидкости……….- 83 -

14.7.2.	Замена охлаждающей жидкости………………………………………………………...- 84 -

14.7.3.	Проверка охлаждающей жидкости (антифриза)………………………………………...- 86 -

14.8.	Обслуживание топливной системы…………………………………………………………..- 87 -

14.8.1.	Слив воды из фильтра грубой очистки…………………………………………………..- 87 -

14.8.2.	Очистка фильтра грубой очистки……………………………………………………….- 88 -

14.8.3.	Замена топливного фильтра……………………………………………………………..- 88 -

14.8.4.	Прокачка топливной системы……………………………………………………………- 89 -

14.8.5.	Слив топлива из фильтра грубой очистки………………………………………………..- 89-

14.9.	Обслуживание воздушного фильтра………………………………………………………… - 91-

14.9.1. Демонтажи очистка основного фильтрующего элемента………………………………- 91-

14.9.1. Замена малого фильтрующего элемента…………………………………………………- 92-

14.9.1. Установка основного фильтрующего элемента…………………………………………..- 93-

14.10.	Проверка - регулировка , замена клиновых ремней………………………………………...- 93 -

14.10.1.	Проверка клиновых ремней...…………………………………………………………...- 93 -

14.10.2.	Регулировка клиновых ремней…………………………………………………………..- 94-

14.10.3.	Замена клиновых ремней………………………………………………………………..- 94-

15.	Обслуживание гидравлической системы…………………………………………………………..- 96-

15.1.	Техника безопасности при проведении обслуживания гидравлической системы…………..-96-

15.2.	Гидравлическая жидкость……………………………………………………………………..- 96-

15.2.1.	Проверка уровня гидравлической жидкости……………………………………………..- 96-

15.2.2.	Доливка гидравлической жидкости………………………………………………………- 97-

15.2.3.	Замена гидравлической жидкости……………………………………………………….- 97-

15.3.	Замена фильтра очистки гидравлической жидкости…………………………………………- 97-

15.5. Устранение утечек в гидравлических линиях………………………………………………..- 99 -

15.5.1. Соединение резиновых шлангов и фланцев……………………………………………..- 99 -

16.	Обслуживание трансмиссии	……………………………………..- 100-

16.1.	Проверка уровня жидкости в механической коробке передач………………………………- 100-

16.2.	Замена масла в механической коробке передач……………………………………………..- 100-

16.3.	Проверка уровня масла в мостах……………………………………………………………..- 101-

16.4.	Замена масла в мостах………………………………………………………………………..- 101-

16.5.	Проверка уровня масла в ступицах колес……………………………………………………- 103-

16.6.	Замена масла в ступицах колес………………………………………………………………-104-

17.	Обслуживание пневматических шин……………………………………………………………...- 105-

17.1.	Проверка давления в шинах…………………………………………………………………..- 105-

17.2.	Проверка момента затяжки колесных гаек…………………………………………………...- 105-

18.	Обслуживание электрической системы…………………………………………………………..- 106-

18.1. Плавкие предохранители…………………………………………………………………….- 106-

18.1.1.	Замена основного предохранителя....................................................................................- 107-

18.1.2.	Плавкие предохранители в блоках предохранителей....................................................... -107-

18.1.3. Блок 1……………………………………………………………………………………- 108-

www.Technostroj.com.ua       -4-       www.Pislica.at.ua

18.1.4.	Блок 2.1…………………………………………………………………………………-109-

18.1.5.	Блок 3.1…………………………………………………………………………………-109-

18.1.6.	Блок 4…………………………………………………………………………………...-109-

19. Неисправности и методы устранения…………………………………………………………..-110-

19. 1. Неисправности двигателя………………………………………………………………….-110-

19.2. Неисправности электрической системы……………………………………………………-112-

19.3.	Неисправность гидравлической системы	…………………………………-113-

19.4.	Неисправности в других системах………………………………………………………..-114-

По вопросу приобретения полной версии, книги обращайтесь по адресу:

P_Sergey2007@ukr.net

www.Technostroj.com.ua                    -5-                   www.Pislica.at.ua